Werkzeugmaschine	(Fischer Technik Modell )

I Hardware Modell

1. Lage der Sensoren und Aktoren:
2. Anschlüsse Modell

   grau/rot	M 1
   blau/gelb	M 2
   schwarz/schwarz	E 1
   blau/blau	E 2
   rot/rot	E 3
   grün/grün	E 4
3. 3 Funktion der Eingänge

   E 1	Anschlag M 1 unten
   E 2	Anschlag M 1 oben
   E 3	M 2 in Position
   E4	Start

II Beschaltung der I/O Hardware

1. Schaltung der H-Brücke Motor M1

   Schaltplan 1
2. Schaltung Motor M 2

   Schaltplan2
3. Anschluss der Taster/Schalter

   Achtung:
   Ohne Schutzschaltung darf
   Uv max 5V betragen ( TTL )
4. H-Brücke Motor M1 Wahrheitstabelle
A1	A2	M1	Bedeutung
0	0	0	Motor aus
1	0	1	Motor ab
0	1	1	Motor auf
1	1	0	verboten

A1 und A2 dürfen nicht beide 1 sein, da dann ein Kurzschluss entsteht

III Steuerung

Realisierung mit SPS

a) Benutzung der Variablen

M1	= Flankenerkennung E1 ( M1 unten )
M2	= Flankenerkennung E2 ( M1 oben )
M3	= Flankenerkennung E3 ( M3 in Position)
M4	= Flankenerkennung E4 ( Start Taste )
M5	= Phase 1 ( Motor M 2 dreht in Position )
M6	= Phase 2 ( Motor M 1 fährt ab )
M7	= Phase 3 ( Motor M 1 aus, Berabeitung ein )
M8	= Phase 4 ( Bearbeiten aus, Motor M 1 fährt auf )
M9	= Phase 5 ( Motor M 1 aus Ende )
M10	= zeigt daß Steuerung läuft
M11	= positive Flanke bei Ablauf T 1

b) Übersicht über die einzelnen Phasen

c) Programm werkzeugmaschine2.sps
  1 U E 4 Flankenerkennung Start Taste
  2 UN M 4
  3 = M 4
  4 S M 10 steuerung laeuft
  5 S M 5 phase 1 ein
  6 R M 6 phase 2 aus
  7 R M 7 phase 3 aus
  8 R M 8 phase 4 aus
  9 R M 9 phase 5 aus
 10 U E 4
 11 = M 4
 12 U E 3 werkstueck in position
 13 UN M 3
 14 = M 3
 15 R M 5 phase 1 aus
 16 S M 6 phase 2 ein
 17 R M 7 phase 3 aus
 18 R M 8 phase 4 aus
 19 R M 9 phase 5 aus
 20 U E 3
 21 = M 3
 22 U E 1
 23 UN M 1 motor 1 unten
 24 = M 1
 25 R M 5 phase 1 aus
 26 R M 6 phase 2 aus
 27 S M 7 phase 3 ein
 28 R M 8 phase 4 aus
 29 R M 9 phase 5 aus
 30 U M 11 bearbeitung beendet
 31 R M 5 phase 1 aus
 32 R M 6 phase 2 aus
 33 R M 7 phase 3 aus
 34 S M 8 phase 4 ein
 35 R M 9 phase 5 aus
 36 U E 2 motor 1 oben
 37 UN M 2
 38 = M 2
 39 R M 5 phase 1 aus
 40 R M 6 phase 2 aus
 41 R M 7 phase 3 aus
 42 R M 8 phase 4 aus
 43 S M 9 phase 5 ein
 44 U E 2
 45 = M 2
 46 U M 5 phase 1
 47 = A 3 motor 2 laeuft
 48 U M 6 phase 2
 49 S A 1 motor 1 ab
 50 R A 2
 51 U M 7 phase 3
 52 R A 1 motor 1 aus
 53 R A 2
 54 R A 4 bearbeiten ein
 55 TE T 1 timer 1 starten
 56 K 30 30 sekunden
 57 U T 1 zeit T1 abgelaufen
 58 S M 11
 59 U M 8 phase 4
 60 R A 4 bearbeitung aus
 61 R A 1 motor 1 auf
 62 S A 2
 63 U M 9 phase 5
 64 R M 11
 65 R A 1 motor 1 aus
 66 R A 2
 67 R M 10 steuerung aus
 68 EN -1 Zykluszeit Tz= 0.05 ms